(2014-276996)

|  | Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl |
| --- | --- |

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego   	      Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa: Rybnickie Centrum Kultury |
| --- |
| Adres pocztowy: Plac Teatralny 1 |
| Miejscowość: Rybnik | Kod pocztowy: 44 - 200 | Województwo: śląskie |
| Tel.: 32 / 42 22132 | Faks: 32 / 42 22 132 w. 110 |
| Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.rck.kultura.rybnik.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): |

I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja rządowa centralna Uczelnia publiczna Administracja rządowa terenowa Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Podmiot prawa publicznego Inny (proszę określić): samorządowa instytucja kultury Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZADANIE 1 : DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE CYFROWEGO SYSTEMU KINOWEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO. ZADANIE 2 : DOSTAWA CYFROWEGO PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO Z OBIEKTYWEM.

| II.1.2) Rodzaj zamówienia |
| --- |
| Roboty budowlane | Dostawy | Usługi |
| II.1.3 przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny |
| II.1. 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia ZADANIE 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, strojenie cyfrowego systemu kinowego wraz z uzupełnieniem nagłośnienia kinowego w Rybnickim Centrum Kultury Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: Lp. Opis Urządzenia Ilość 1 Cyfrowy projektor kinowy w technologii 4K - wykonany w technologii DLP co najmniej 3x 1,38”, - rozdzielczość 3x 4096 x 2160 pikseli, - zgodność ze specyfikacją DCI, - kontrast nie mniejszy niż 2000:1, - maksymalny strumień świetlny co najmniej 18500 lm, - zmotoryzowany uchwyt obiektywu zoom, - hermetyczny układ toru optyki, - klasyczne ksenonowe źródło światła (standardowa biel DCI), - wyjmowany moduł latarni lampy ksenonowej, - układ dwóch wbudowanych i jednocześnie pracujących prostowników, - układ automatyki i pamięci ustawień ostrości i ogniskowej obiektywu, - stała jasność projektora w czasie (CLO), - regulacja natężenia prądu do lampy ksenonowej, - filtry powietrza wielokrotnego użycia, - możliwość zdalnej diagnostyki z komputera. 1 szt. 2 Obiektyw zmotoryzowany zoom przeznaczony do projekcji 4K, odpowiedni do zaproponowanego projektora i do warunków projekcji w sali kinowej RCK w standardzie DCI. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się na miejscu z warunkami projekcji. Wizja lokalna może odbywać się wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pan Marek Krupa, tel. +48 32 4222132, +48 32 4332457 1 szt. 3 Lampa ksenonowa odpowiednia do zaproponowanego projektora dla uzyskania strumienia świetlnego co najmniej 18500 lm podczas projekcji 2D. 1 szt. 4 Stolik pod projektor z rackiem 19" - regulowana wysokość (odpowiednia do istniejącego okna projekcyjnego) - z rackiem 19” na serwer, scaler, UPS, itp. 1 szt. 5 Komputer przenośny z dedykowanym oprogramowaniem do kontroli, obsługi i diagnostyki projektora oprogramowanie do kontroli, obsługi i diagnostyki projektora opisanego w punkcie 1, laptop typu 2 w 1 (tablet + stacja dokująca z klawiaturą) w pełni kompatybilny z oprogramowaniem do kontroli, obsługi i diagnostyki projektora - ekran dotykowy, o przekątnej co najmniej 11,6” i rozdzielczości WXGA 1366 x 768 pikseli - procesor 64 bitowy, co najmniej czterordzeniowy, częstotliwość zegara co najmniej 1,46 GHz, pamięć podręczna cache nie mniej niż 2 MB - pamięć operacyjna DDR3 o pojemności nie mniej niż 2 GB - dysk twardy o pojemności nie mniej niż 500 GB - dodatkowy dysk co najmniej 32 GB - czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC - karta sieciowa 10/100 Mb/s - łączność bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 a/g/n - Bluetooth - złącza USB 2.0 i USB 3.0 - złącze micro USB - wyjście micro HDMI - złącze Combo jack (wejście i wyjście audio) - wbudowany głośnik - waga nie większa niż 1,7 kg licencjonowany system operacyjny np. Microsoft Windows 8.1 PL, w pełni kompatybilny z oprogramowaniem do kontroli, obsługi i diagnostyki projektora, mysz optyczna bezprzewodowa USB – 1 szt. - wyposażona w 5 przycisków i 1 rolkę do przewijania - rozdzielczość co najmniej 1000 DPI (może być przełączana) - pracująca w paśmie radiowym 2,4 GHz - zasięg co najmniej 10 m - odbiornik podłączony do laptopa za pomocą złącza USB - pełna zgodność z system operacyjnym zainstalowanym w laptopie - charakteryzująca się bardzo dobrą jakością wykonania, trwałością i niezawodnością w użytkowaniu oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed innymi zagrożeniami (robaki, konie trojańskie, itp.) z licencją co najmniej na okres, na jaki będzie udzielona gwarancja na dostarczony sprzęt torba ochronna na laptop – 1 szt. - charakteryzujące się bardzo dobrą jakością wykonania, trwałością i niezawodnością w użytkowaniu, - kolor czarny. 1 szt. 6 Serwer kinowy z media-blokiem - z pełnym certyfikatem DCI i licencją dla projekcji 4K, - przystosowany do projekcji filmów 3D w technologii HFR (prędkości wyświetlania 48 oraz 60 klatek/sekundę), - wyposażony w media blok z co najmniej 1 wejściem HDMI, - wyposażony w player/storage server, - pamięć dyskowa co najmniej 4x 2TB w macierzy RAID5 (co najmniej 6TB netto), - obudowa przystosowana do montażu w racku 19” telewizor LED 3D – 1 szt. - płaski ekran w proporcji 16:9, o przekątnej w przedziale 39 – 42” i rozdzielczości co najmniej Full HD 1920 x 1080 pikseli - panel IPS - technologia 3D pasywna (polaryzacyjna) - technologia odświeżania co najmniej 700 Hz - moc głośników co najmniej 2x 12 W - regulacja tonów wysokich i niskich, korektor dźwięku - system dźwięku przestrzennego - wbudowany dekoder dźwięku Dolby Digital i dts - wbudowane tunery: cyfrowe DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 i analogowy - telegazeta - menu ekranowe (OSD) w języku polskim - EPG - Smart TV - WiFi, DLNA, WiDi, przeglądarka internetowa - możliwość nagrywania przez USB (PVR) - co najmniej 3 złącza HDMI - co najmniej 3 złącza USB - złącze Ethernet-LAN RJ-45 - złącze EURO (SCART) - wejście komponentowe - wejście antenowe RF - wyjście słuchawkowego - cyfrowe wyjście audio - konwersja obrazu 2D/3D i 3D/2D - co najmniej 6 par okularów 3D - odłączana podstawa - przygotowany do zawieszenia na ścianie poprzez dodatkowy wieszak - waga bez podstawy nie większa niż 10 kg - klasa energetyczna co najmniej A+ - maksymalny pobór mocy nie większy niż 100 W klawiatura komputerowa – 1 szt. - charakteryzujące się bardzo dobrą jakością wykonania, trwałością i niezawodnością w użytkowaniu mysz optyczna przewodowa USB – 1 szt. - wyposażona w co najmniej 3 przyciski i 1 rolkę do przewijania - rozdzielczość co najmniej 1000 DPI (może być przełączana) - podłączenie za pomocą złącza USB - charakteryzujące się bardzo dobrą jakością wykonania, trwałością i niezawodnością w użytkowaniu 1 szt. 7 Szyba ze szkła optycznie białego do okienka projekcyjnego (wymiana szyby w istniejącym okienku projekcyjnym) 1 szt. 8 System do projekcji 3D, współpracujący z typowymi okularami polaryzacyjnymi (polaryzacja kołowa) "jednorazowego" użytku - czas przełączania polaryzatora nie więcej niż 50 mikrosekund - praca z prędkościami do 400 klatek na sekundę, - wstępny polaryzator zabezpieczony termicznie za pomocą nanomilimetrowej powłoki metalicznej, - przełączanie polaryzacji bez żadnych przesuwanych lub obracających się elementów, - montaż na zewnątrz projektora przed obiektywem, - siłownik do szybkiego przełączania pomiędzy filmami 2D i 3D 1 szt. 9 Okulary pasywne 3D "jednorazowego" użytku - odpowiednie dla zaoferowanego systemu do projekcji 3D - wielkość dla osób dorosłych 1000 szt. 10 Cyfrowy kinowy procesor dźwięku - korekcja akustyki sali za pomocą algorytmu Delta Dirac'a - 16 kanałów wejściowych, - wejścia i wyjścia sygnału cyfrowego w formacie AES/EBU - złącza dla sygnałów cyfrowych: DB25, TOSLINK (optical i coaxial S/PDIF), - częstotliwości próbkowania: 44,1kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz, - co najmniej 4 wejścia HDMI i 1 wyjście HDMI, - co najmniej 1 wejście mikrofonowe XLR z zasilaniem phantom +48V - opóźnienie dźwięku: indywidualnie na kanał w zakresie co najmniej 0–1000ms i globalnie w zakresie co najmniej 0–250ms, - wyjścia analogowe audio zbalansowane: • złącza: 2x DB25 (Male) (1-8) i (9-16) • złącze: 1x RCA, • złącze: 1x RCA na monitor osłuchowy, - automatyka: 1x złącze DB25(GPIO), - zarządzanie: 2 RS232 DB9s, 10/100 Ethernet, - wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD, - obudowa przystosowana do montażu w racku 19” nie wyższa niż 3U 1 szt. 11 Surroundowy zestaw głośnikowy nagłośnienia parteru sali widowiskowej - pasywny, dwudrożny, - wyposażony w jeden głośnik niskotonowy 10” i jeden kompresowany głośnik wysokotonowy co najmniej 1,4” z tytanową membraną, - pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 50Hz – 20kHz (-10dB), - kąt propagacji dźwięku nie mniejszy niż 90° w każdym kierunku, - impedancja nominalna 8Ω, - moc ciągła co najmniej 300W, - skuteczność co najmniej 94dB (1W/1m), - maksymalny chwilowy poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez pojedynczy zestaw głośnikowy, mierzony w odległości 1m nie mniejszy niż 125dB (max SPL) - obudowa skośna przystosowana do zawieszenia bezpośrednio na ścianie wykonana z płyty MDF w kolorze czarnym, - z przodu obudowy przezroczysta akustycznie maskownica w kolorze czarnym, - wysokość zestawu głośnikowego w pozycji pracy (zawieszona na ścianie) nie większa niż 500mm, szerokość nie większa niż 410mm, - waga nie większa niż 13kg, - zestawy głośnikowe muszą być tego samego producenta co wzmacniacze mocy opisane w punkcie 14 16 szt. 12 Surroundowy zestaw głośnikowy nagłośnienia balkonu sali widowiskowej - pasywny, dwudrożny, - wyposażony w jeden głośnik niskotonowy 8” i jeden kompresowany głośnik wysokotonowy co najmniej 1,4” z tytanową membraną, - pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 52Hz – 20kHz (-10dB), - kąt propagacji dźwięku nie mniejszy niż 90° w każdym kierunku, - impedancja nominalna 8Ω, - moc ciągła co najmniej 200W, - skuteczność co najmniej 94dB (1W/1m), - maksymalny chwilowy poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez pojedynczy zestaw głośnikowy, mierzony w odległości 1m nie mniejszy niż 123dB (max SPL) - obudowa skośna przystosowana do zawieszenia bezpośrednio na ścianie wykonana z płyty MDF w kolorze czarnym, - z przodu obudowy przezroczysta akustycznie maskownica w kolorze czarnym, - wysokość zestawu głośnikowego w pozycji pracy (zawieszona na ścianie) nie większa niż 500mm, szerokość nie większa niż 370mm, - waga nie większa niż 12kg, - zestawy głośnikowe muszą być tego samego producenta co wzmacniacze mocy opisane w punkcie 15 8 szt. 13 Wzmacniacz mocy do surroundowych zestawów głośnikowych nagłośnienia parteru sali widowiskowej - dwukanałowy, - moc ciągła wzmacniacza nie mniejsza niż 2x 775W/8Ω (1kHz 0,1% THD) i 2x 1800W/2Ω (1kHz 1% THD) przy obciążonych obu kanałach, - możliwość pracy w trybie bridge 4Ω, - czułość wejścia nie mniej niż 1,25Vrms, - poziom szumów (20Hz-20kHz) nie wyższy niż -107dB, - współczynnik tłumienia nie mniejszy niż 500, - symetryczne wejścia sygnału analogowego – 3 pin XLR i 3 pin TRS (połączone równolegle), - wyjścia głośnikowe typu Speakon NL4 i złącza śrubowe, - wbudowany crossover 100Hz dla obu kanałów oddzielnie, - załączany filtr częstotliwości infrasonicznych dla obu kanałów oddzielnie, - załączany limiter sygnału dla obu kanałów jednocześnie, - na przednim panelu potencjometry płynnej regulacji poziomu sygnału wejściowego dla obu kanałów oddzielnie, - na przednim panelu wbudowane diody LED informujące co najmniej o stanie pracy wzmacniacza, poziomie sygnału wejściowego, przesterze, załączeniu pracy w trybie bridge i parallel, - obudowa przystosowana do montażu w racku 19” nie wyższa niż 2U, - waga nie większa niż 10kg, - wzmacniacze mocy muszą być tego samego producenta co surroundowe zestawy głośnikowe opisane w punkcie 12 2 szt. 14 Wzmacniacz mocy do surroundowych zestawów głośnikowych nagłośnienia balkonu sali widowiskowej - dwukanałowy, - moc ciągła wzmacniacza nie mniejsza niż 2x 450W/8Ω i 2x 750W/4Ω (1kHz 0,1% THD) przy obciążonych obu kanałach, - możliwość pracy w trybie bridge 4Ω, - czułość wejścia nie mniej niż 1,15Vrms, - poziom szumów (20Hz-20kHz) nie wyższy niż -106dB, - współczynnik tłumienia nie mniejszy niż 500, - symetryczne wejścia sygnału analogowego – 3 pin XLR i 3 pin TRS (połączone równolegle), - wyjścia głośnikowe typu Speakon NL4 i złącza śrubowe, - wbudowany crossover 100Hz dla obu kanałów oddzielnie, - załączany filtr częstotliwości infrasonicznych dla obu kanałów oddzielnie, - załączany limiter sygnału dla obu kanałów jednocześnie, - na przednim panelu płynna regulacja (potencjometr) poziomu sygnału wejściowego, - na przednim panelu wbudowane diody LED informujące co najmniej o stanie pracy wzmacniacza, poziomie sygnału wejściowego, przesterze, załączeniu pracy w trybie bridge i parallel, - obudowa przystosowana do montażu w racku 19” nie wyższa niż 2U, - waga nie większa niż 10kg, - wzmacniacze mocy muszą być tego samego producenta co surroundowe zestawy głośnikowe opisane w punkcie 13 2 szt. 15 Odtwarzacz Blu-ray - odtwarzane płyty: BD-Video, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, BD-R/RE - dekodery dźwięku przestrzennego: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, - wyjścia analogowe 7.1 – złącza RCA, - konwersja obrazu 2D do 3D, - skalowanie sygnału wideo do rozdzielczości 3840 x 2160 (4K), - co najmniej 2 wejścia HDMI i 3 wejścia USB (w tym po jednym HDMI i USB na przednim panelu urządzenia), - co najmniej 2 wyjścia HDMI, - co najmniej jedno cyfrowe koaksjalne wyjście wideo – złącze RCA, - cyfrowe koaksjalne wyjścia dźwięku TOSLINK (optical i coaxial S/PDIF), - pasmo przenoszenia dźwięku nie mniejsze niż 20Hz – 20kHz (±0.05dB), - odstęp od szumów nie mniejszy niż 115dB(A), - THD+N nie więcej niż 0.01% (1kHz at 0dBFS, 20kHz LPF) - obsługiwane systemy plików (USB) – FAT, FAT32, NTFS, - złącze LAN w formacie RJ-45, - szerokość odtwarzacza nie większa niż 430mm, - wysokość odtwarzacz nie większa niż 80mm, - waga odtwarzacza nie większa niż 5kg 1 szt. 16 Słuchawki nagłowne - dynamiczne - konstrukcja zamknięta, wokółuszna - monitorowe - magnes neodymowy - przetworniki o średnicy co najmniej 40 mm - obracane muszle słuchawkowe co najmniej o 90° wykończone miękkim, skóropodobnym materiałem - składana konstrukcja do wnętrza pałąka ułatwiająca przechowywanie - pojedynczy, szeroki, metalowy pałąk wykończony miękkim, skóropodobnym materiałem, bez dodatkowego pasa dociskowego do głowy słuchacza - mechanizm regulacji dopasowania do wielkości głowy słuchacza - system odłączania przewodu słuchawkowego, gniazdo tylko w jednej muszli słuchawkowej z mechanizmem zatrzaskowym - w komplecie co najmniej dwa przewody słuchawkowe, w tym jeden spiralnie skręcony, każdy zakończony gwintowanym wtykiem mini-jack stereo (TRS 3,5 mm) oraz konektorem podłączanym do gniazda w muszli słuchawkowej - w komplecie co najmniej jedna przejściówka na ,,duży” jack stereo (TRS 6,3 mm) zakręcana na gwint wtyku mini-jack na przewodzie słuchawkowym - impedancja zawierająca się w przedziale 32 – 40 Ω - maksymalna moc wejściowa nie mniejsza niż 1600 mW (1kHz) - pasmo przenoszenia nie węższe niż 15 Hz – 24 kHz - czułość nie mniejsza niż 96 dB - waga bez przewodu nie większa niż 240 g - kolor czarny - w komplecie pokrowiec ochronny 17 Zasilacz bezprzerwowy UPS - minimalna moc wyjściowa czynna 1600 W - minimalna moc wyjściowa bierna 2000 VA - czysta sinusoida na wyjściu zarówno w trakcie pracy z sieci zasilającej jak i w trakcie pracy z akumulatorów - czas podtrzymania 100% Pmax co najmniej 7 minut - zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem wyjścia - poprawa współczynnika mocy (PFC) - zimny start (RST) - gorąca wymiana akumulatorów (GWA) - wbudowany panel sterujący z wyświetlaczem LCD - praca nadzorowana przez procesor sygnałowy (DSP) - wyposażony w porty komunikacyjne USB i RS232 - możliwość podłączenia zasilania do co najmniej 2 urządzeń (co najmniej 2 gniazda wyjściowe) - przystosowany do montażu w szafach rack 19” - wysokość nie większa niż 2U - waga nie większa niż 30 kg ZADANIE 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego projektora multimedialnego z obiektywem dla Rybnickiego Centrum Kultury Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: Lp. Opis Urządzenia Ilość 1 Cyfrowy projektor multimedialny - wykonany w technologii pojedynczego układu DLP - przetwornik obrazu co najmniej 0,95” - rozdzielczość co najmniej Full HD 1920 x 1080 pikseli, proporcje obrazu 16:9 - kontrast nie mniejszy niż 7500:1 - jasność co najmniej 8000 ANSI lm - dwie lampy - hermetyczny układ toru optyki - korekcja zniekształceń Keystone co najmniej +/- 30° w pionie i w poziomie - elektryczna funkcja lens shift w pionie i w poziomie - elektryczny zoom i focus - funkcja PIP - menu wyświetlane na ekranie (OSD) - szybka instalacja wymiennych obiektywów - wbudowana mechaniczna przesłona - złącza: HDMI, S-Video, DVI, D-Sub, 5 BNC, USB, RS232, RJ45 - głośność pracy nie większa niż: 38 dB w trybie normalnym i 35 dB w trybie ECO - maksymalny pobór mocy nie większy niż 1000 W - waga nie większa niż 20 kg 1 szt. 2 Obiektyw zoom odpowiedni do zaproponowanego projektora i do warunków projekcji w sali kinowej RCK (obraz o szerokości podstawy 10 m z odległości 25 m) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się na miejscu z warunkami projekcji. Wizja lokalna może odbywać się wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pan Marek Krupa, tel. +48 32 4222132, +48 32 4332457 1 szt. Informacje ogólne: Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane, na własny koszt. Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Urządzenia wymagające zasilania elektrycznego muszą być przystosowane do obowiązujących w Polsce parametrów zasilania. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, oryginalne, nieuszkodzone, zaopatrzone w instrukcje obsługi w języku polskim, wyposażone w oryginalne (fabrycznie dostarczone) przewody, akcesoria, oprogramowanie, dokumentacje i opakowania. Wykonawca jest zobowiązany profesjonalnie przeszkolić osoby wskazane przez zamawiającego w zakresie obsługi zamawianych urządzeń w siedzibie Zamawiającego oraz uczestniczyć podczas pierwszej projekcji u Zamawiającego. Zamawiający wymaga: co najmniej 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania końcowego protokołu dostawy przez Zamawiającego. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. przy obliczaniu liczby punktów w kryterium gwarancja Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie: - za udzielenie gwarancji wynoszącej 24 miesięcy 0 punktów - za udzielenie gwarancji wynoszącej 36 miesięcy 5 punktów - za udzielenie gwarancji wynoszącej 48 miesięcy i więcej 10 punktów maksymalnie Wykonawca może uzyskać 10 pkt w niniejszym kryterium. wykonania działań gwarancyjnych i serwisowych w okresie gwarancji środkami i na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami: transportu, dojazdu, delegacji, części, usług itp. Do ewentualnych napraw Wykonawca będzie stosował jedynie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta urządzenia, naprawy gwarancyjnej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas przeznaczony na naprawę, dokonania napraw gwarancyjnych urządzeń w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, Wykonawca zapewni opakowania na czas transportu – Zamawiający nie przechowuje opakowań po sprzęcie, w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii danego urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiany całego urządzenia na nowe. W okresie gwarancji Wykonawca wykona przegląd techniczny co najmniej raz w roku (w ramach zamówienia i w ramach wynagrodzenia ofertowego) dostarczonych urządzeń i ich strojenie. Zamawiający wymaga sporządzenia zestawienia oferowanego sprzętu zgodnie z treścią załącznika nr 4.1 i/lub 4.2 do SIWZ. |
| II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających (dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających |
| II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
|  | Słownik główny |  |
| Główny przedmiot | projektory filmowe kod: 38652000-0 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe kod: 48900000-7 przyrządy optyczne kod: 38600000-1 urządzenia komputerowe kod: 30200000-1 serwery kod: 48820000-2 usługi instalacyjne sprzętu elektrycznego kod: 51110000-6 sprzęt nagłaśniający kod: 32342400-6 usługi szkolenia personelu kod: 80511000-9 lampy łukowe kod: 31517000-3 komputery przenośne kod: 30213100-6 |  |
| Dodatkowe przedmioty |  |  |
| II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak liczba części: 2 nie |
| II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak nie |

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

Okres w miesiącach: ((( lub dniach: (((( lub do 60 dni od daty zawarcia umowy data rozpoczęcia: ((/((/(((( (dd/mm/rrrr) lub zakończenia (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) wAdium

Informacja na temat wadium – zadanie 1: 10 000,00 zadanie 2: 1 400,00

III.2) ZALICZKI

przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) Warunki Udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Na dowód posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca przedkłada referencje lub inny dokument potwierdzający, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należyte wykonanie co najmniej: - dla zadania 1 – jednej dostawy i montażu cyfrowego systemu kinowego o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto, - dla zadania 2 – jednej dostawy cyfrowego projektora multimedialnego z obiektywem o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia usługi (w przypadku usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonalnych lub wykonanych nienależycie; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy; oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; sprawozdanie finansowe w całości / części , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 / 2 / 1 lata/rok obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przekłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: sprawozdanie finansowe w całości / w części , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 / 2 / 1 lata/ rok obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji; inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.7) ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne– należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

| IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia |
| --- |
| Przetarg nieograniczony | Przetarg ograniczony |
| Negocjacje z ogłoszeniem | Dialog konkurencyjny |
| Licytacja elektroniczna |  |
| IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) Liczba wykonawców ((( Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu |

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

| IV.2.1) Kryteria oceny ofert |
| --- |
| Najniższa cena lub Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie |
| Kryteria 1. CENA 2. OKRES GWARANCJI 3. 4. 5. | Znaczenie 90 10 |

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) Zmiana umowy

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: tylko na podstawie art. 142 u. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): bip.rck.kultura.rybnik.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rybnickie Centrum Kultury, Plac Teatralny 1, Dział Administracji, Kadr i Zamówień Publicznych

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy): Data: 29/01/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00 Miejsce: Rybnickie Centrum Kultury, Plac Teatralny 1, sekretariat I piętro (w dniach roboczych od 7:15 do 15:15)

IV.4.5) Termin związania ofertą Do: ((/((/(((( (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy):

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): Licytacja jednoetapowa czas trwania: _____________________________ Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Data: ((/((/(((( (dd/mm/rrrr) Godzina: Miejsce:

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej():

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy):

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia tak nie

# Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 /01 / 2015 r.