SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę

(SIWZ)

______________________________________________________________

dla

przetargu nieograniczonego

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Dostawa urządzeń elektroakustycznych systemu nagłośnieniowego wraz z montażem, służącego do nagłośnienia Sali Widowiskowej Rybnickiego Centrum Kultury.

I. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

ZAMAWIAJĄCY

Rybnickie Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik,

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę urządzeń elektroakustycznych systemu nagłośnieniowego wraz z montażem, służącego do nagłośnienia Sali Widowiskowej Rybnickiego Centrum Kultury

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.bip.kultura.rybnik.pl i na tablicy ogłoszeń Rybnickiego Centrum Kultury.

Znak postępowania: RCK – AK/02/2009 – PN

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia

Zamówienie to jest finansowane ze środków finansowych Rybnickiego Centrum Kultury oraz

z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Znaczenie terminów użytych w Specyfikacji:

„Zamawiający” 		Rybnickie Centrum Kultury

„Postępowanie” 	postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji

„SIWZ” 			niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

„Zamówienie” 	należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale 2 SIWZ

„Wykonawca” 	podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia

Dane Zamawiającego:

NIP: 642-21-24-779

Adres do korespondencji: ul. Saint Vallier1, 44-200 Rybnik

Faks do korespondencji: (032) 42 22 132, 42 23 235

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: techniczny@rck.neostrada.pl

II.  Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzeń elektroakustycznych systemu nagłośnieniowego wraz z montażem, służącego do nagłośnienia Sali Widowiskowej Rybnickiego Centrum Kultury

- Urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa CE i być w pełni przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi w Polsce.

- Urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta oraz muszą być nowe, nieużywane, z kompletnym wyposażeniem i posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej realizowany przez autoryzowany serwis.

- Wymagane jest dostarczenie z urządzeniami i oprogramowaniem pełnej dokumentacji wraz z instrukcjami obsługi.

- Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń oraz oprogramowania, a także bezpłatnego świadczenia pomocy technicznej przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów z eksploatacją urządzeń w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- Dostawa własnym transportem do siedziby Rybnickiego Centrum Kultury kompletu urządzeń systemu nagłośnieniowego wraz z wyładunkiem.

- Montaż instalacji i urządzeń systemu nagłośnieniowego.

- Uruchomienie, strojenie i przekazanie Zamawiającemu zainstalowanego systemu nagłośnieniowego.

- Gwarancja liczona będzie od daty przekazanie Zamawiającemu zainstalowanego, uruchomionego i zestrojonego systemu nagłośnieniowego.

Gwarancja dotyczy wszystkich podzespołów znajdujących się w systemie.

W okresie gwarancyjnym czas rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę – nie dłuższy niż dwa dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego; czas zakończenia naprawy nie dłuższy niż czternaście dni od daty rozpoczęcia naprawy.

Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.

Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Zamawiającego w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku, kiedy naprawa w miejscu instalacji sprzętu będzie niewykonalna Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu skutkuje wymianą podzespołu na nowy z nowym okresem gwarancji (wymienionego podzespołu).

Niesprawny sprzęt Wykonawca zabiera i w pełni sprawny dostarcza własnym transportem.

- Wymagany przez Zamawiającego:

a)  co najmniej 36-miesięczny okres  gwarancji na bezawaryjną pracę urządzeń i            oprogramowania opisanego w następujących pozycjach poniższej tabeli:

L.p. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.

Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, oświadczając się w tej kwestii w załączniku nr 6. Podany przez Wykonawcę okres będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny oferty.

b) co najmniej 12-miesięczny okres gwarancji na bezawaryjną pracę urządzeń i           oprogramowania opisanego w następujących pozycjach poniższej tabeli:

L.p. 4, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20.

Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, oświadczając się w tej kwestii w załączniku nr 6.

Wymagane wyposażenie systemu i parametry techniczne:

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokopasmowy podwieszany zestaw głośnikowy wyrównany liniowo (line array) d&b audiotechnik Q1, JBL VerTec VT4887ADP-AN lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: aktywny lub pasywny, co najmniej dwudrożny, wyposażony w dwa neodymowe głośniki niskotonowe co najmniej 8” każdy oraz minimum jeden neodymowy głośnik wysokotonowy co najmniej 1”, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 67 Hz – 17 kHz (-5 dB), poziomy kąt propagacji dźwięku w przedziale 75° - 100° (≥ 500 Hz ), maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez pojedynczy zestaw, mierzony w odległości 1 m nie mniejszy niż 136 dB (max SPL), szerokość zestawu nie większa niż 790 mm, wysokość grona zestawów wraz z ramą nie większa niż 3 m, masa jednego grona zestawów szerokopasmowych wraz z ramą nie większa niż 250 kg, liczba zestawów szerokopasmowych w gronie (od 4 do 5 szt.) odpowiednia do wymiarów i kształtu Sali Widowiskowej RCK zapewniająca poziom ciśnienia akustycznego nie mniej niż 116 dB (A-ważony, dla 1kHz) w każdym jej punkcie na parterze i balkonie (należy wykonać symulację rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego sali przy pomocy oprogramowania dedykowanego danemu systemowi – wyniki należy przekazać Zamawiającemu), nie dopuszcza się podwieszenia więcej niż jednego grona zestawów szerokopasmowych na stronę ani grona lub zestawu centralnego (w sumie muszą wisieć tylko dwa grona zestawów szerokopasmowych – lewe i prawe), wszystkie szerokopasmowe zestawy głośnikowe muszą być tego samego producenta co subbasowe zestawy głośnikowe i zestawy głośnikowe kanału frontowego, kolor czarny. | 8-10 szt. |
| 2. | Subbasowy zestaw głośnikowy (subwoofer) d&b audiotechnik Q-SUB, JBL VerTec VT4881ADP-AN lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: aktywny lub pasywny, wyposażony w jeden neodymowy głośnik niskotonowy 18”, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 40 Hz – 125 Hz (-5 dB), maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez pojedynczy zestaw, mierzony w odległości 1 m nie mniejszy niż 131 dB (max SPL), szerokość zestawu nie większa niż 790 mm, wysokość grona zestawów subbasowych wraz z ramą nie większa niż 3 m, masa jednego grona zestawów subbasowych wraz z ramą nie większa niż 230 kg, zestawy subbasowe każdego kanału (lewego i prawego) mają być zawieszone na osobnej ramie niż grono zestawów szerokopasmowych, montowanej poprzez wysięgnik do bocznej ściany widowni, w jej pobliżu, poniżej grona zestawów szerokopasmowych, dopuszcza się postawienie części zestawów subbasowych na scenie blisko ściany (kanał prawy) i na specjalnej konstrukcji (skrzyni drewnianej, którą należy wykonać) o wysokości równej poziomowi sceny, ustawionej na podłodze widowni przy scenie blisko ściany (kanał lewy), jednakże w takim przypadku co najmniej jeden zestaw subbasowy na stronę musi być podwieszony na ramie razem z zestawami szerokopasmowymi, zestawy subbasowe stojące na podłożu ustawione jeden na drugim, muszą być dodatkowo zabezpieczone przed wzajemnym przesuwaniem, obracaniem, upadkiem, itp., zestawy subbasowe stojące na podłożu muszą być wyposażone w elementy (w szczególności uchwyty) umożliwiające szybki i łatwy demontaż i przenoszenie, nie dopuszcza się jednego centralnego systemu subbasowego, wszystkie subbasowe zestawy głośnikowe muszą być jednego typu, wszystkie subbasowe zestawy głośnikowe muszą być tego samego producenta co szerokopasmowe zestawy głośnikowe i zestawy głośnikowe kanału frontowego, kolor czarny. | 6-8 szt. |
| 3. | System podwieszenia zestawów głośnikowych atestowany, dedykowane ramy oraz wszystkie konieczne elementy łączenia i zawieszenia zestawów, kolor czarny, nie dopuszcza się aby zestawy głośnikowe (grono) wisiały na stałe na wciągarce (po wciągnięciu na odpowiednią wysokość należy zamontować je na stałe na trwałych elementach konstrukcji nośnej i zabezpieczyć), wszystkie elementy zawiesi stałych muszą odpowiadać normie niepalności, należy dokonać obliczenia konstrukcji nośnej, na której zainstalowana będzie rama z podwieszonymi zestawami głośnikowymi (grono) – obliczenia należy przekazać zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej (wszystkie obliczenia muszą być dokonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia), należy wykonać otwory w stropie Sali Widowiskowej umożliwiające podwieszenie zestawów głośnikowych. | 2 lub 4 kpl. |
| 4. | Ręczna wciągarka łańcuchowa Yale VS 05/1, WRLT 0,5 lub równoważna charakteryzująca się następującymi cechami i parametrami: atestowana, udźwig co najmniej 500 kg, łańcuch manewrowy co najmniej 12 m, łańcuch roboczy co najmniej 12 m, worek na łańcuch roboczy. | 2 kpl. |
| 5. | Wzmacniacz mocy dla szerokopasmowych zestawów głośnikowych d&b audiotechnik D12, zintegrowany Crown w JBL VerTec VT4887ADP-AN lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: liczba wzmacniaczy odpowiednia do liczby szerokopasmowych zestawów głośnikowych, obudowa o wysokości nie większej niż 3U, umożliwiająca zainstalowanie wzmacniacza w racku 19” (dla pasywnych zestawów głośnikowych), wzmacniacz zintegrowany z zestawem głośnikowym (dla aktywnych zestawów głośnikowych), moc ciągła wzmacniacza nie mniejsza niż 1100W/4Ω/kanał, masa nie większa niż 13 kg, wejścia symetryczne XLR, wbudowany procesor DSP z możliwością sterowania z zewnętrznego komputera, | wg opisu obok |
| 6. | Wzmacniacz mocy dla subbasowych zestawów głośnikowych d&b audiotechnik D12, zintegrowany Crown w JBL VerTec VT4881ADP-AN lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: liczba wzmacniaczy odpowiednia do liczby subbasowych zestawów głośnikowych, obudowa o wysokości nie większej niż 3U, umożliwiająca zainstalowanie wzmacniacza w racku 19” (dla pasywnych zestawów głośnikowych), wzmacniacz zintegrowany z zestawem głośnikowym (dla aktywnych zestawów głośnikowych), moc ciągła wzmacniacza nie mniejsza niż 1200W/4Ω/kanał, masa nie większa niż 13 kg, wejścia symetryczne XLR, wbudowany procesor DSP z możliwością sterowania z zewnętrznego komputera, | wg opisu obok |
| 7. | Szerokopasmowy zestaw głośnikowy kanału frontowego (front fill) do dogłośnienia strefowego pierwszych rzędów widowni d&b audiotechnik E0, JBL AC15 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: pasywny, co najmniej dwudrożny, wyposażony w głośnik niskotonowy co najmniej 5” oraz głośnik wysokotonowy co najmniej 1”, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 90Hz – 18kHz (-5 dB), poziomy kąt propagacji dźwięku w przedziale 90° - 100°, pionowy kąt propagacji dźwięku w przedziale 90° - 100°, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez pojedynczy zestaw, mierzony w odległości 1 m nie mniejszy niż 108 dB (max SPL), zestawy głośnikowe muszą być zainstalowane we wnękach ściany orkiestronu od strony widowni (wnęki należy wykonać i zamaskować dopasowując kolor do kolorystyki otoczenia), kolor czarny lub ciemnobrązowy, wymiary zestawu nie większe niż: 155 mm (szerokość), 245 mm (wysokość), 180 mm (głębokość), masa zestawu głośnikowego nie większa niż 4,7 kg, wszystkie zestawy głośnikowe kanału frontowego muszą być jednego typu, wszystkie zestawy głośnikowe kanału frontowego muszą być tego samego producenta co szerokopasmowe zestawy głośnikowe i subbasowe zestawy głośnikowe. | 6 szt. |
| 8. | Dwukanałowy wzmacniacz mocy dla zestawów głośnikowych kanału frontowego d&b audiotechnik D6, Crown XTi 2000 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: moc ciągła wzmacniacza nie mniejsza niż 2x 350W/8Ω, moc ciągła wzmacniacza nie mniejsza niż 2x 600W/4Ω, wejścia symetryczne XLR, wbudowany procesor DSP z możliwością sterowania z zewnętrznego komputera, wyświetlacz LCD, obudowa umożliwiająca zainstalowanie wzmacniacza w racku 19”, wysokość nie większa niż 2U, głębokość nie większa niż 370 mm, masa nie większa niż 8,5 kg, kanał centralny ma być całkowicie oddzielnie sterowanym kanałem z miksera FOH (nie dopuszcza się żadnej zależności od kanałów lewego i prawego). | 1 szt. |
| 9. | Okablowanie pasywnych zestawów głośnikowych przewód głośnikowy Klotz lub równoważny, wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), przekrój żył roboczych nie mniej niż 4 mm² dla pasywnych zestawów szerokopasmowych i subbasowych, przekrój żył roboczych nie mniej niż 2,5 mm² dla zestawów kanału frontowego, kolor izolacji zewnętrznej czarny, okrągły przekrój przewodu, złącza „speakon” Neutrik lub równoważne, przyłącza sygnałów mocy do pasywnych zestawów subbasowych (kanały: lewy i prawy) w skrzynkach zainstalowanych na ścianach widowni blisko sceny odpowiednio po lewej i prawej stronie niedaleko zestawów subbasowych (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), przewody muszą być zabezpieczone przed przypadkowym wypięciem i wypadnięciem przez otwór w stropie na widownię, długość przewodów musi umożliwiać uruchomienie systemu głośnikowego (grona) opuszczonego do skrajnie dolnego położenia przy podłodze (w celach serwisowych) przewody muszą być umieszczone w korytku lub peszlu w kolorze dopasowanym do kolorystyki otoczenia. | kpl. |
| 10. | Okablowanie sygnałowe wzmacniaczy mocy przewód symetryczny Klotz lub równoważny, złącza XLR Neutrik lub równoważne, przyłącza sygnałów z miksera (kanały: lewy, prawy i frontowy) w skrzynce ekranowanej zainstalowanej na ścianie blisko poziomu sceny po prawej stronie od widowni (w miejscu wskazanym przez zamawiającego), przewody muszą być zabezpieczone przed przypadkowym wypięciem i wypadnięciem przez otwór w stropie na widownię, długość przewodów musi umożliwiać pracę systemu głośnikowego (grona) opuszczonego do skrajnie dolnego położenia przy podłodze (w celach serwisowych), przewody muszą być umieszczone w korytku lub peszlu w kolorze dopasowanym do kolorystyki otoczenia. | kpl. |
| 11. | Komputer zarządzający systemem nagłośnieniowym Lenovo ThinkPad SL500 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: komputer typu laptop, ekran matowy WXGA o przekątnej co najmniej 15,4” i rozdzielczości 1280 x 800, procesor co najmniej dwurdzeniowy, np. Intel Core 2 Duo T5870 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: częstotliwość zegara każdego rdzenia 2GHz, wielkość pamięci cache L2 2048 KB, magistrala FSB 800MHz, karta graficzna o parametrach nie gorszych niż np. Intel GMA X4500MHD lub równoważna, pamięć operacyjna o parametrach nie gorszych niż: pojemność 4096 MB, DDR2, 667MHz, dysk twardy o parametrach nie gorszych niż: pojemność 250 GB, SATA, 5400 obr./min., nagrywarka DVD +/-RW, czytnik kart pamięci SD, MMC, MS, xD, wyjście słuchawkowe, wyjście VGA, co najmniej 4 porty USB, port FireWire, karta sieciowa 100MB i 1GB, WLAN, Bluetooth, czytnik linii papilarnych, licencjonowany system operacyjny np. Microsoft Windows XP SP-3 PL lub równoważny, w pełni kompatybilny z oprogramowaniem zarządzającym systemem nagłośnieniowym i oprogramowaniem rejestrującym, edycyjnym i efektowym, nie dopuszcza się sytemu operacyjnego w wersji testowej, szkolnej, reklamowej lub w jakikolwiek inny sposób ograniczonej (np. okresem użytkowania, liczbą uruchomień, blokowaniem funkcji, itp.), system operacyjny musi zawierać także wersję instalacyjną oraz wymagane umową licencyjną dokumenty (licencję papierową, naklejkę, dowód zakupu, itp.) bateria Li-Ion o pojemności wystarczającej na pracę laptopa na baterii przez co najmniej 210 minut, zasilacz sieciowy (230V/50Hz), waga nie większa niż 3,3 kg, mysz optyczna, torba ochronna. | 1 kpl. |
| 12. | Oprogramowanie zarządzające (sterujące) systemem nagłośnieniowym charakteryzujące się następującymi cechami i parametrami: dedykowane danemu systemowi nagłośnieniowemu, licencjonowane, w pełni kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym w laptopie, nie dopuszcza się oprogramowania w wersji testowej, szkolnej, reklamowej lub w jakikolwiek inny sposób ograniczonej (np. okresem użytkowania, liczbą uruchomień, blokowaniem funkcji – w szczególności funkcji zapisywania, itp.). | kpl. |
| 13. | Interfejs umożliwiający bezprzewodowe i przewodowe zarządzanie systemem nagłośnieniowym wszystkie konieczne elementy dla bezprzewodowego połączenia komputera z systemem nagłośnieniowym, oprócz pracy bezprzewodowej musi być możliwość przewodowego połączenia komputera kablem CAT5 z systemem nagłośnieniowym, gniazdo przyłączeniowe typu RJ45 umieszczone w skrzynce zainstalowanej na ścianie blisko poziomu sceny po prawej stronie od widowni (w miejscu wskazanym przez zamawiającego), zabezpieczenie systemu przed ingerencją osób nieupoważnionych. | 1 kpl. |
| 14. | Interfejs audio Lexicon OMEGA Studio lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: gniazdo USB do współpracy z komputerem, co najmniej 4 kanały jednoczesnej rejestracji, co najmniej 2 symetryczne wejścia mikrofonowe XLR o płynnie regulowanym poziome, z gniazdem insertowym ¼” TRS i tłumikiem sygnału (PAD) co najmniej –20dB (dla każdego wejścia osobno), załączane zasilanie +48V dla wejść mikrofonowych, co najmniej 4 symetryczne wejścia liniowe ¼” TRS o płynnie regulowanym poziome, wejście i wyjście MIDI, wejście i wyjście cyfrowe S/PDIF 24-bit (co najmniej koaksjalne RCA), co najmniej 2 symetryczne wyjścia liniowe ¼” TRS (kanał lewy i prawy), wyjście słuchawkowe ¼” TRS o płynnie regulowanym poziome, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 20Hz – 20kHz (-0,2 dB), dynamika w zakresie 20Hz – 20kHz dla przetwarzania A/D/A (24-bit) nie mniejsza niż: 102 dB (A-ważona), 99 dB (nieważona), dołączone licencjonowane oprogramowanie rejestrujące, edycyjne i efektowe w pełni kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym w laptopie, nie dopuszcza się oprogramowania w wersji testowej, szkolnej, reklamowej lub w jakikolwiek inny sposób ograniczonej (np. okresem użytkowania, liczbą uruchomień, blokowaniem funkcji – w szczególności funkcji zapisywania, itp.) dołączony zewnętrzny zasilacz sieciowy (230V/50Hz), nie dopuszcza się zasilania przez USB, wymiary nie większe niż: 130 mm (szerokość), 200 mm (wysokość), 220 mm (głębokość), masa nie większa niż 1,3 kg. | 1 kpl. |
| 15. | Monitor odsłuchowy bliskiego pola Genelec 8040APM, JBL LSR2328P lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: aktywny, dwudrożny, biamping, wyposażony w głośnik niskotonowy co najmniej 6,5” oraz głośnik wysokotonowy co najmniej 0,75”, moc ciągła wzmacniacza dla głośnika niskotonowego nie mniejsza niż 90W, moc ciągła wzmacniacza dla głośnika wysokotonowego nie mniejsza niż 70W, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez parę monitorów, mierzony w odległości 1 m nie mniejszy niż 115 dB (max SPL), pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 48 Hz – 18 kHz (±3dB), regulacja poziomu głośności, regulacja barwy osobna dla tonów niskich i dla tonów wysokich, obudowa typu bas reflex, wymiary monitora nie większe niż: 300 mm (szerokość), 400 mm (wysokość), 350 mm (głębokość), masa nie większa niż 12,8 kg, | 2 szt. |
| 16. | Dwukanałowy korektor graficzny ALTAIR EQ-230 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: 30-pasm korekcji w każdym kanale (1/3 oktawy, standard ISO), długość każdego fadera co najmniej 45 mm, filtry o stałej dobroci (constant Q), przełączalny zakres pracy filtrów ±6 dB lub ±12 dB, przełącznik „bypass” w każdym kanale, w każdym kanale płynnie przestrajalny w zakresie co najmniej 10Hz – 300Hz filtr górno przepustowy (HPF) o stromości co najmniej 12 dB/oktawę, wskaźnik poziomu sygnału w każdym kanale, 30-punktowy ledowy system detekcji sprzężeń akustycznych w każdym kanale z możliwością wyłączenia, 1-pasmowy korektor parametryczny w każdym kanale o zakresach regulacji nie mniejszych niż: gain od –30 dB do +15 dB, częstotliwość od 32Hz do 16kHz, dobroć Q od 0,5 do 10, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 20Hz – 30kHz (-0,5 dB), odstęp od szumów nie mniejszy niż 114 dB nieważony (20Hz – 20kHz), dynamika nie mniejsza niż 107 dB, separacja między kanałami nie mniejsza niż 74 dB, zniekształcenia nie większe niż 0,01% przy 0 dBu (20Hz – 20kHz), symetryczne gniazda przyłączeniowe XLR, przepuszczanie sygnałów w przypadku braku zasilania (wyłączenia korektora), wyłącznik sieciowy, odpinany kabel zasilający, obudowa umożliwiająca zainstalowanie korektora w racku 19”, wysokość nie większa niż 3U, głębokość nie większa niż 250 mm, masa nie większa niż 6,2 kg, | 1 szt. |
| 17. | Dwukanałowy eliminator sprzężeń akustycznych (procesor redukcji sprzężeń akustycznych dla systemu głośników kanału lewego i prawego oraz oddzielny dla systemu głośników kanału frontowego) Sabine FBX 2400 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: przetwarzanie cyfrowe z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit, 12 filtrów szpilkowych w każdym kanale, nastawianych automatycznie w zakresie częstotliwości nie mniejszym niż 40Hz – 20kHz, lokalizacja filtrów na częstotliwości sprzęgającej z dokładnością do 1Hz, filtry o stałej dobroci Q, przełączalna szerokość pracy filtrów 1/10 lub 1/5 oktawy (≥ 200Hz) automatycznie ustawiana głębokość pracy filtrów w zakresie nie mniejszym niż 0 dB do 40 dB w krokach nie większych niż 3dB, czas wykrycia i eliminacji sprzężenia nie większy niż 0,5 s (1kHz), wybierana przez użytkownika liczba filtrów stałych i dynamicznych, wybierany przez użytkownika czas automatycznego resetowania filtrów dynamicznych, ostatnia konfiguracja zapisywana w pamięci, przełącznik „bypass” w każdym kanale, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 20Hz – 20kHz (± 0,3 dB), odstęp od szumów nie mniejszy niż 100 dB, dynamika nie mniejsza niż 105 dB, zniekształcenia THD nie większe niż 0,025 % (20Hz – 20kHz), symetryczne gniazda przyłączeniowe XLR i ¼” TRS, przepuszczanie sygnałów w przypadku braku zasilania (wyłączenia eliminatora), wyłącznik sieciowy, odpinany kabel zasilający, obudowa umożliwiająca zainstalowanie eliminatora w racku 19”, wysokość nie większa niż 1U, głębokość nie większa niż 200 mm, masa nie większa niż 3,8 kg, | 2 szt. |
| 18. | Okablowanie procesorów odpowiednie niezbędne okablowanie sygnałowe korektora graficznego i eliminatorów sprzężeń akustycznych kabel symetryczny Klotz lub równoważny, złącza XLR Neutrik lub równoważne. | kpl. |
| 19. | Skrzynia zabezpieczająca urządzenia szerokość wewnętrzna 19” (dla montażu urządzeń), szafka teleinformatyczna otwarta odpowiednia do ilości i rozmiarów wzmacniaczy mocy dla pasywnych zestawów głośnikowych kanału lewego i prawego - 2 szt. (niepotrzebne w przypadku aktywnych zestawów głośnikowych), szafka teleinformatyczna zamknięta z otworami wentylacyjnymi, zamykana kluczem, odpowiednia do rozmiarów wzmacniacza mocy dla pasywnych zestawów głośnikowych kanału frontowego i dwóch eliminatorów sprzężeń - 1 szt. | 1 – 3 szt. |
| 20. | Przenośny analizator sygnałów audio PHONIC PAA3 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: co najmniej 30-pasmowa (standard ISO) analiza widmowa z rozdzielczością nie gorszą niż 0,5dB, pomiar poziomu ciśnienia dźwięku (przez mikrofon) w zakresie nie mniejszym niż 30dB – 130dB (SPL), wbudowany pojemnościowy mikrofon pomiarowy o charakterystyce dookolnej, możliwość kalibracji mikrofonu, pomiar czasu pogłosu RT60, pomiar sygnałów (przez wejścia liniowe) w zakresach nie mniejszych niż: -50dBu do + 40dBu, -52dBV do +38dBV, 5V do 80V, gniazda wejścia i wyjścia XLR, pomiary z filtrem A, C lub z płaską charakterystyką, pomiar zgodności fazy w zestawach głośnikowych, generator sygnałów: 1kH, szum różowy, test polaryzacji, podświetlany ekran LCD z regulacją kontrastu, wyłączalny „peak hold” dla maksymalnych wartości pomiarów, paskowe i cyfrowe wyświetlanie wyników pomiarów SPL, dBu, dBV, V, gniazdo USB do współpracy z komputerem, dołączone licencjonowane oprogramowanie w pełni kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym w laptopie, nie dopuszcza się oprogramowania w wersji testowej, szkolnej, reklamowej lub w jakikolwiek inny sposób ograniczonej (np. okresem użytkowania, liczbą uruchomień, blokowaniem funkcji, itp.), zasilanie: ogniwa AA (R6) oraz dołączony zasilacz sieciowy (230V/50Hz), wymiary miernika nie większe niż: 150 mm (szerokość), 200 mm (wysokość), 50 mm (głębokość), masa nie większa niż 400 g (bez ogniw zasilających). | 1 kpl. |

Wspólny słownik zamówień (CPV) – 32.34.24.00-6

Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty.

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 11.12.2009.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

### 1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

#### posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

#### posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

#### znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

#### nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

### 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

a) wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia dotyczące dostawy urządzeń elektroakustycznych systemu nagłośnieniowego wraz z montażem, służącego do nagłośnienia sali widowiskowej o wartości minimum 350 000,00 zł. brutto, z podaniem ich wartości brutto oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

b) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania konstrukcji, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art.23 Pzp)

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust.2 Pzp).

### W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum - wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów na potwierdzenie warunków, o których mowa w punkcie IV ppkt 2) SIWZ.

### Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie V ppkt od 1-3, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.

Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami.

Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie: spełnia/nie spełnia

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3)  (załącznik nr 2),

- oświadczenie o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4) (załącznik nr 3),

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat zamówień dotyczących dostaw (załącznik nr 4),

- dokumenty potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały wykonane z należytą starannością,

- uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- wykaz osób, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (załącznik nr 5),

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (dokument należy dołączyć w sytuacji gdy w załączniku nr 5 Wykonawca wskaże osobę, którą nie dysponuje lecz będzie dysponował),

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19 maja 2006 r.  Dz..U. Nr 87, poz. 605).

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych wykonawców z Zamawiającym jest poczta elektroniczna techniczny@rck.neostrada.pl oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 forma pisemna.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający jak i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania w języku polskim pocztą elektroniczną na adres techniczny@rck.neostrada.pl

Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone na nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, 
bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

Zmiany w treści SIWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się:

Marka Krupę - dział techniczny Rybnickiego Centrum Kultury

VII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

VIII. Wadium

Zasady wnoszenia wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości - 9.000,00 PLN

Wadium musi obejmować okres związania ofertą - minimum 30 dni od terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:

Kredyt Bank Oddział w Rybniku, numer konta: 92 1500 1214 1212 1005 3814 0000 z adnotacją: "Wadium – nagłośnienie”.

UWAGA: Kopię dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału

w siedzibie Zamawiającego Rybnickie Centrum Kultury 44-200 Rybnik ul. Saint Vallier1.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 17.07.2009r. do godz. 9:30

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie

się na rachunku bankowym Zamawiającego.

3.2) Zasady zwrotu wadium

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy,

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

a) Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli:

- upłynie termin związania z ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego,

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.

b) Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wniosek

Wykonawcy:

- który wycofa ofertę przed upływem terminu do składania oferty,

- który zostanie wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

3.3) Utrata wadium

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci

wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX.  Opis sposobu przygotowania ofert.

Pisemna oferta

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać 
na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty 
z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

Warunki formalne

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, 
iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub pełnomocnictwo wystawione przez osoby

do tego upoważnione poświadczone przez notariusza. Naruszenie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniami na język polski.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty,                     z uwzględnieniem art.93 ust.4 ustawy.

Wizja lokalna miejsca dostawy i montażu.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca dostawy i montażu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 po uprzednim kontakcie z działem technicznym RCK tel. 0-32 4222132 w.109 lub 0-32 4332457), a także zdobył  na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 
Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy i montażu poniesie Wykonawca.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie.

Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:

a) adresat:

# Rybnickie Centrum Kultury

# Sekretariat

ul. Saint Vallier 1, 44 - 200 Rybnik

b) zawartość:

oferta na: Dostawę urządzeń elektroakustycznych systemu nagłośnieniowego wraz z montażem, służącego do nagłośnienia Sali Widowiskowej Rybnickiego Centrum Kultury

c) dopisek:

## NIE OTWIERAĆ PRZED: 17.07.2009 r. godz. 10:00

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

#### Załączniki od 1 do 7

#### Dokumenty opisane w SIWZ potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

X. Składanie ofert i otwarcie ofert

Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.07.2009 r. do godz. 09:30 w Sekretariacie Rybnickiego Centrum Kultury ul. Saint Vallier 1 pokój 221.

Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert, w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego. Oferta, która wpłynie po wyznaczonym terminie nie będzie przyjęta.

Oferty złożone po terminie.

Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane. Oferty te zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Modyfikacja i wycofanie ofert.

Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację lub wycofanie powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.

Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 
przy  ul. Saint Vallier 1,  sala „Galerii Oblicza”.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koperty oznaczone "Zmiana" lub "Wycofanie" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane 
z ofert, których dotyczy "Wycofanie" nie będą odczytane.

W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofercie.

Jawność postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.

XI. Sposób obliczania ceny ofertowej.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,  jakie poniesie Wykonawca z  tytułu należytej oraz zgodnej  z obowiązującymi przepisami  realizacji  przedmiotu zamówienia. Ceną jest kwota wymieniona w formularzu cenowym. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

Waluty oferty

Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 80%

Okres gwarancji określonej w punkcie 9a przedmiotu zamówienia (str.3 SIWZ)

podany w miesiącach – 20%.

Cena - liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 80%.

Okres gwarancji - liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie okresu gwarancji oferty ocenianej przez okres gwarancji najdłuższej i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 20%.

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

Przetarg wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

Sposób oceny ofert

Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu 
i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów 
lub oświadczeń jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści  art.26 ust. 3.

Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art.89 ustawy.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym 
w niniejszej SIWZ. Ocenie ofert poddane będą Oferty złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz nie odrzucone przez Zamawiającego.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych 
w ogłoszeniu o przetargu.

Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym

Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian 
w treści oferty.

Poprawianie omyłek rachunkowych

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Pzp.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert 
w celu zawarcia umowy

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców którzy złożyli oferty:

- O dokonanym wyborze podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy i siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- o Wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o których mowa w pkt 1) na stronie internetowej.

Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej 
niż po upływie 7 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

XIV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego:

- zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

- przepisów wykonawczych,

- zasad określonych w SIWZ,

przysługuje protest.

Protest wnosi się w formie wskazanej przez Zamawiającego w pkt VI SIWZ.

Protest winien wskazywać:

- oprotestowaną czynność albo zaniechanie zamawiającego,

- żądanie protestującego,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

W przypadku wniesienia protestu po upływie składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Szczegóły dotyczące protestów, odwołań i skarg określa Dział VI – Środki ochrony prawnej ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- Formularz oferty (załącznik nr 1).

- aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3)  (załącznik nr 2),

- oświadczenie o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4) (załącznik nr 3),

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat zamówień dotyczących dostaw (załącznik nr 4),

- dokumenty potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały wykonane z należytą starannością,

- uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- wykaz osób, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (załącznik nr 5),

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (dokument należy dołączyć w sytuacji gdy w załączniku nr 5 Wykonawca wskaże osobę, którą nie dysponuje lecz będzie dysponował),

- oświadczenie Wykonawcy o okresach  udzielonej gwarancji i czasie usunięcia usterek dotyczących przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6),

- Wykaz oferowanego wyposażenia systemu nagłośnieniowego wraz z charakteryzującymi go cechami i parametrami (załącznik nr 7).

Rybnik 06.07.2009.

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 -  Formularz Oferty

przetarg nieograniczony na:

"............................................................................................................................"

Wykonawca :

nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

adres firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod, miejscowość, ulica

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

za cenę: brutto........................................................zł

(słownie:..........................................................................................................................zł)

w tym uwzględniono podatek VAT w wysokości ........%,

Powyższa cena obejmuje zakres zadania zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

3. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum

zarządzanego przez ...................................................................*)

(nazwa lidera)

4. Oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 11.12.2009r.

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

- przedmiot zamówienia wykonamy:	 sami/z udziałem podwykonawców*) następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.

- jesteśmy /nie jesteśmy *) płatnikiem podatku VAT - nasz  numer NIP  . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

- jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych nasz numer identyfikacyjny REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- ustanowienia osoby odpowiedzialnej za wykonanie zadania w osobie :

...........................................................................................................................................

*) niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

"Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu - (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych)"

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu nieograniczonego, przeprowadzanego przez Zamawiającego - w terminach i pod warunkami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

..........................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ................................................

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

"Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) "

Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Upełnomocniony przedstawiciel

..........................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ................................................

|  | Strona |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat.

Wykaz co najmniej 3 zamówień.

| Lp | Opis zrealizowanych zamówień | Wartość zamówienia brutto | Data wykonania zamówienia (zgodnie z zawartą umową) | Miejsce wykonania/odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | Strona |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Wykaz osób, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca.

| Imię Nazwisko | Kwalifikacje i rodzaj uprawnień | Nazwa firmy która dysponuje wskazaną osobą * |
| --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

* W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje osobą z wymaganymi uprawnieniami 
do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
osób zdolnych do wykonania zamówienia.

|  | Strona |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Oświadczenie Wykonawcy o okresach udzielonej gwarancji i czasie usunięcia usterek dotyczących przedmiotu zamówienia

- Oświadczam/y/, że udzielam/y/ gwarancji na bezawaryjną pracę urządzeń i oprogramowania opisanego w tabeli w dziale II.  Przedmiot zamówienia w pozycjach:

- L.p. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15

na okres (podać słownie).................................................................miesięcy

od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

- L.p. 4, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20

na okres (podać słownie).................................................................miesięcy

od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że w okresie gwarancyjnym:

- czas rozpoczęcia naprawy  – nie dłuższy niż (podać słownie)…………………………………dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego

- czas zakończenia naprawy - nie dłuższy niż (podać słownie)………………………………….dni

od daty rozpoczęcia naprawy.

Upełnomocniony przedstawiciel

..........................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ................................................

|  | Strona |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Wykaz oferowanego wyposażenia systemu nagłośnieniowego wraz z charakteryzującymi go cechami i parametrami:

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokopasmowy podwieszany zestaw głośnikowy wyrównany liniowo (line array) | …………. wpisać ilość |
| 2. | Subbasowy zestaw głośnikowy (subwoofer) | …………. wpisać ilość |
| 3. | System podwieszenia zestawów głośnikowych | …………. wpisać ilość |
| 4. | Ręczna wciągarka łańcuchowa | 2 kpl. |
| 5. | Wzmacniacz mocy dla szerokopasmowych zestawów głośnikowych | …………. wpisać ilość |
| 6. | Wzmacniacz mocy dla subbasowych zestawów głośnikowych | …………. wpisać ilość |
| 7. | Szerokopasmowy zestaw głośnikowy kanału frontowego (front fill) do dogłośnienia strefowego pierwszych rzędów widowni | 6 szt. |
| 8. | Dwukanałowy wzmacniacz mocy dla zestawów głośnikowych kanału frontowego | 1 szt. |
| 9. | Okablowanie pasywnych zestawów głośnikowych | kpl. |
| 10. | Okablowanie sygnałowe wzmacniaczy mocy | kpl. |
| 11. | Komputer zarządzający systemem nagłośnieniowym | 1 kpl. |
| 12. | Oprogramowanie zarządzające (sterujące) systemem nagłośnieniowym | kpl. |
| 13. | Interfejs umożliwiający bezprzewodowe i przewodowe zarządzanie systemem nagłośnieniowym | kpl. |
| 14. | Interfejs audio | 1 kpl. |
| 15. | Monitor odsłuchowy bliskiego pola | 2 szt. |
| 16. | Dwukanałowy korektor graficzny | 1 szt. |
| 17. | Dwukanałowy eliminator sprzężeń akustycznych (procesor redukcji sprzężeń akustycznych dla systemu głośników kanału lewego i prawego oraz oddzielny dla systemu głośników kanału frontowego) | 2 szt. |
| 18. | Okablowanie sygnałowe procesorów | kpl. |
| 19. | Skrzynia zabezpieczająca urządzenia | …………. wpisać ilość |
| 20. | Przenośny analizator sygnałów audio | 1 kpl. |

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

ZAŁĄCZNIK Nr 8 - Wzór umowy

Umowa Nr …………

zawarta dnia .................... pomiędzy: Rybnickim Centrum Kultury zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym w imieniu którego działają:

Adam Świerczyna - dyrektor

a ……………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w imieniu którego działają:

...................................................................................................................................... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj z dnia 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655) ze zm. – została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy – „Dostawa urządzeń elektroakustycznych systemu nagłośnieniowego wraz

z montażem, służącego do nagłośnienia Sali Widowiskowej Rybnickiego Centrum Kultury”

Zakres dostaw i montażu według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokumenty te stanowią  integralną część umowy.

§ 2

Wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ i złożoną ofertą,

- zastosowanie urządzeń wykonanych zgodnie z wymogami obowiązujących norm 
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w pełni przystosowanych do zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi w Polsce,

- organizacja dostawy i miejsca montażu z odpowiednim zabezpieczeniem prowadzonych robót,

- dostarczenie urządzeń zakupionych w oficjalnym kanale sprzedaży producenta nowych, nieużywanych, z kompletnym wyposażeniem, posiadających stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej realizowany przez autoryzowany serwis,

- dostarczenie z urządzeniami i oprogramowaniem pełnej dokumentacji wraz z instrukcjami obsługi,

- bezpłatne przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń oraz oprogramowania, a także bezpłatne świadczenie pomocy technicznej przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów z eksploatacją urządzeń w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji,

- dostawa własnym transportem do siedziby Rybnickiego Centrum Kultury kompletu urządzeń systemu nagłośnieniowego wraz z wyładunkiem,

- montaż instalacji i urządzeń systemu nagłośnieniowego,

- przekazanie Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru certyfikatów bezpieczeństwa dla zastosowanych zestawów potwierdzający zgodność z wymogami odpowiednich norm i Kryteriów Technicznych Bezpieczeństwa,

- uruchomienie, strojenie i przekazanie Zamawiającemu zainstalowanego systemu nagłośnieniowego.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie terenu prowadzonych prac,

  - odbiór przedmiotu umowy.

§ 5

Termin wykonania przedmiotu umowy ................................................. (zgodnie z ofertą).

§ 6

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe:

brutto:....................................................zł słownie.........................................................

w tym podatek VAT (22%).

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

§ 7

    - Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej i protokołu przekazania podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę.

    - Termin płatności ustala się na 14 dni od daty wystawienia faktury. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ................................................................

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 
NIP: 642-21-24-779.

§ 9

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawę i montaż przez nich wykonane.

§ 10

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

§ 11

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 12

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania przedmiotu umowy.

§ 13

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy .

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6,

2) zwłoki za każdy dzień w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6.

3. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany

przedmiot umowy.

§ 14

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia za strony Zamawiającego jest ..........................................................................................................................................................................

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest ..........................................................................................................................................................................

§ 15

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 16

W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

- Gwarancja liczona będzie od daty przekazanie Zamawiającemu zainstalowanego, uruchomionego i zestrojonego systemu nagłośnieniowego.

Gwarancja dotyczy wszystkich podzespołów znajdujących się w systemie.

W okresie gwarancyjnym czas rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę – nie dłuższy niż ..............dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego; czas zakończenia naprawy nie dłuższy niż ……….dni od daty rozpoczęcia naprawy.

Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.

Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Zamawiającego w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku, kiedy naprawa w miejscu instalacji sprzętu będzie niewykonalna Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu skutkuje wymianą podzespołu na nowy z nowym okresem gwarancji (wymienionego podzespołu).

Niesprawny sprzęt Wykonawca zabiera i w pełni sprawny dostarcza własnym transportem.

2.   Wykonawca udziela gwarancji na bezawaryjną pracę urządzeń i oprogramowania opisanego w pozycjach  tabeli określonej w dziale II-Przedmiot Zamówienia (str. 3-10 SIWZ):

a) dla L.p. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15……………………………………miesięcy

b) dla L.p. 4, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20………………………..……………………………...miesięcy

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 20

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta.

Zamawiający								Wykonawca